2020年校际联赛题目

震源方位探测装置

一、i   。.任务

设计并制作一个震源方位探测装置，震源探测区域如图1所示。探测区域是边长为500mm的正方形，沿水平和垂直方向的边沿标注了X、Y坐标系，O点为坐标原点。探测区域包括2个部分：其中传感器布置区在右下角，是边长100mm的正方形区域，区内安放的探测传感器类型和数量不作限制；其余区域为震源产生区，震动由10g、5g和2g的标准砝码在100mm高度自由坠落产生。

图1 震源探测区域

二、要求

1．基本要求

（1）在震源产生区内有10g砝码坠落时，探测装置能够显示有震动产生；

（2）在震源产生区内有10g砝码坠落时，探测装置能够显示砝码坠落点在图1坐标系内的坐标位置，要求误差小于≤3mm；

（3）在震源产生区内有5g砝码坠落时，探测装置能够显示砝码

坠落点在图1坐标系内的坐标位置，要求误差小于≤3mm。

2．发挥部分

（1）在震源产生区内先后各有一枚10g和5g的砝码坠落，探测

装置能够显示两枚砝码坠落点的直线距离d，要求误差小于≤5mm；

（2）在震源产生区内先后各有一枚5g和2g的砝码坠落，探测装置能够显示两枚砝码坠落点的直线距离d，要求误差小于≤5mm；

（3）其他。

三、说明

1. 震源探测区域采用厚度约5mm的五合板制作；

2. 砝码坠落时头部向下，测量参考点取坠落点中心；

3. 从测试开始到出现稳定显示结果的时间不得超出3s。

四、评分标准

| 设计 报告 | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 总体方案设计 | 2 |
|  | 理论分析与计算 | 探测方法的选择与工作原理分析 探测电路的原理分析计算 显示电路的原理与分析 | 9 |
|  | 电路与程序设计 | 总体电路图；程序流程图 | 4 |
|  | 测试方案与测试结果 | 调试方法与仪器 测试数据完整性 测试结果分析 | 3 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要；设计报告正文的结构 图表的规范性 | 2 |
|  | 合 计 | 20 |
| 基本 要求 | 完成（1） | 10 |
|  | 完成（2） | 20 |
|  | 完成（3） | 20 |
|  | 合 计 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成（1） | 20 |
|  | 完成（2） | 25 |
|  | 其他（3） | 5 |
|  | 合 计 | 50 |
| 总分 |  | 120 |